OBSAH UČIVA

1. Úvod

2. Ochrana životního prostředí

3. Stavební materiály

4. Základní konstrukční systémy

5. Zemní práce

6. Základové konstrukce

ZÁKLADY STAVITELSTVÍ - CVIČENÍ

Zobrazování a kótování na stavebních výkresech

-  Účel stavebních výkresů a dokumentace

-  Zásady zobrazování stavebních konstrukcí na výkresech

Kótování stavebních výkresů

Zobrazování stavebních konstrukcí

- Druhy zobrazování stavebních konstrukcí

- Značení stavebních materiálů na výkresech

- Zobrazování jednotlivých stavebních konstrukcí

- Svislé konstrukce

- Ventilační a komínové průduchy

- Okna, dveře, vrata

- Prostupy, výklenky, drážky

- Zařizovací předměty

- Terén

- Stropy podlahy a úpravy povrchů

- Schodiště, šikmé rampy

- Střechy

Výkresová část:

| Úkol číslo | Název | Známka |
| --- | --- | --- |
| 1 | FORMÁTY VÝKRESŮ, ČÁRY |  |
| 2 | TECHNICKÉ PÍSMO |  |
| 3 | ŠRAFY |  |
| 4 | ČEKÁRNA MHD |  |
| 5 | OKNA A DVEŘE 1. A 2. NP |  |
| 6 | REKREAČNÍ CHATA |  |
| 7 | KOMÍNOVÉ A VĚTRACÍ PRŮDUCHY |  |
| 8 | SCHODIŠTĚ |  |

1. ÚVOD			učebnice POS 1, str.9		3.9.2013, 1. hod.

1.1 ROZDĚLENÍ STAVEBNICTVÍ

- Pozemní stavby			………………..

- Dopravní stavby			………………..

- Vodohospodářské stavby		………………..

- Speciální stavby			………………..

1.2 ROZDĚLENÍ BUDOV PODLE ÚČELU

- Stavby pro bydlení		………………..

- Občanské stavby			………………..

- Průmyslové stavby		………………..

- Zemědělské stavby		………………..

1.3 HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY

- Investor				………………..

- Projektant				………………..

- Dodavatel				………………..

1.4 PROCES REALIZACE STAVEBNÍHO DÍLA

- Přípravná fáze

- Návrh stavby a projekce

- Vlastní výstavba

1.5 ČLENĚNÍ KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU

Nosný subsystém			………………..

Nenosný subsystém			………………..

1.6 POPIS OBRÁZKU – ŘEZ OBYTNOU BUDOVOU

2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

učebnice POS 1									9.9.2013

2. HOD.

2.1 NEPŘÍZNIVÉ VLIVY

A) Rušivé ………..

B) Škodlivé ………

2.2 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

2.3 OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

2.4 OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ

2.5 OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD

2.6 OCHRANA ZELENĚ

3. STAVEBNÍ MATERIÁLY

učebnice Stavební materiály								10.9.2013

3. HOD.

VÝZNAM A ROZDĚLENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Podle původu rozeznáváme:

a)Stavební materiály přírodní

-

-

b) Stavební hmoty umělé

-

-

-

Podle vlastností rozeznáváme stavební materiály:

-tvárné …….

- pružné …….

- křehké ……

- stálé nebo nestálé ……

- tepelně izolační

- zvukově izolační

Podle účelu použití rozeznáváme stavební hmoty:

- nosné ( …….)

- nenosné ( …….)

- ochranné ( ……)

- provozní ( ……)

- instalační (…….)

- izolační ( ……..)

3.1 ROZDĚLENÍ PODLE PŮVODU						10.9.2013

3. HOD

3.2 ROZDĚLENÍ PODLE POUŽITÍ

3.3 VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ		17.9.2013											4. HOD.

- chemické

- fyzikální

Za hlavní fyzikální a mechanické vlastnosti stavebních hmot, můžeme pokládat:

- přesnost výrobních rozměrů

-

-

-

-

- až po akustickou vodivost

3.4 KERAMICKÉ VÝROBKY   						19.9.2013

5. HOD.

3.4.1 ÚVOD

Keramikou nazýváme výrobky připravené ……… a potom zpevňují pálením (pálená keramika).

- cihlářské výrobky

- obkladačky a dlaždice

- kameninu

- zdravotní keramiku

- žáruvzdorné výrobky

- ostatní

3.4.2 ROZDĚLENÍ PODLE VYUŽITÍ

3.4.3 KERAMICKÉ SUROVINY

a) Keramické zeminy jsou jemnozrnné usazeniny s průměrem zrn menším než 2 mm.

Dělíme je na:

- jíly (mají víc než 50% zrn velikosti do 0,002 mm)

- hlíny (mají méně než 50% jíloviny)

- spraše (zrna 0,01-0,05 mm)

- písky

b) Ostřiva – jejich účelem je zmenšení smrštění při sušení a vypalování, např. křemenný písek

c) Lehčiva – zvyšují pórovitost střepu, např. křemelina, expandovaný perlit, škvára, piliny apod.

d) Taviva – pomáhají slinutí výrobku při nižší teplotě, např. živec, vápenec, kazivec

3.5 VÝROBA CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ					23.9.2013

6. HOD.

Celý proces viz exkurze Tondach – Hranice

Výroba Krok za krokem: http://www.vseprovasdum.cz/jak-se-vyrabeji-palene-cihly-heluz.html

- těžba zemin v hliništích

- úprava hlíny

- drcení

- mísení ( za přidání ostřiv, taviv a lehčiv)

- lisování hmoty

- tváření hmoty (cihla, taška, atd)

- sušení (vysoušení na obsah vlhkosti max.  2%, délka sušení cca 2-3 dny)

- vypalování  (kruhové, dnes častější tunelové pece při teplotě cca 900- 1000°C, cca 1-2 dny)

- třídění

- skladování

-expedice

3.5.1 CIHLÁŘSKÉ VÝROBKY						24.9.2013											7.HOD.

Domácí úkol:

Cihla plná pálená

http://cihelna.hrabcuk.cz/cihla-palena.php

## O cihle pálené

Cihly představují nejrozšířenější stavební materiál, který má výborné vlastnosti. Těmi nejdůležitější jsou dobrá pevnost, nízká hmotnost, výborná schopnost akumulace tepla, zvuková izolace, požární odolnost atd. Navíc pálené cihly nezatěžují tolik životní prostředí. Jsou totiž vyráběné z čistě přírodního materiálu, které jsou lidem tak blízké.

Cihla pro obvodové zdivo HeluzFamily 50 2in1

http://www.heluz.cz/katalog/cihly-pro-obvodove-a-vnitrni-zdivo/cihly-heluz-family/heluz-family-50-2in1-8802.xhtml

Prvky pro vodorovné kce

Stropní vložky HeluzMiako

http://www.heluz.cz/katalog/keramicke-stropy-heluz-miako/stropni-vlozky-heluz-miako/heluz-miako-19-62-5-6578.xhtml

Stropní vložka HELUZ MIAKO
Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky, vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Tento typ stropní konstrukce je zvláště velmi výhodný pro obytné místnosti, neboť keramický cihelný podhled je zárukou dokonalé a čisté omítky, bez následného tzv. „mapování“. Protože se jedná o homogenní zmonolitněný typ stropu, nezvnikají ani žádné dodatečné poruchy a deformace. Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou zárukou zdravého a hygienického bydlení.

Pálená krytina

Tondach

http://tondach.rtrk.cz/?scid=69493&kw=7830768&pub_cr_id=26269428506

Videoukázky

Tondach 1. Část  Příprava střešní plochy

youtubetondach

youtubetondach 1 časť

Tondach2. Část  Přípravapokládky

youtubetondach 2 časť

Tondach3. Část  Pokládka tašek

youtubetondach3časť

Tondach4. Část  Montáž štítu

youtubetondach4časť

Tondach 5. Část  Montážhřebene střechy

youtubetondach5časť

Tondach6. Část  Montážnároží

youtubetondach6časť

Tondach7. Část  Montážúžlabí

youtubetondach7časť

Tondach8. Část  Těsnící pás okolo komína

youtubetondach8časť

Tondach9. Část  Stoupací komplet

youtubetondach9časť

Tondach10. Část  Přestupový komplet

youtubetondach10časť

Tondach11. Část  Protisněhový systém

youtubetondach11časť

Tondach12. Část  Přichytávání tašek

youtubetondach12časť

Tondach13. Část  Prosvětlovací taška

youtubetondach13časť

Stavba rodinného domu část 1. – Základy

youtube stavba rodinného domu 1. část Základy

Jak na základy

http://www.youtube.com/watch?v=7wYPUNj5eYQ

Stavba rodinného domu část 2. – Stěny

youtube stavba rodinného domu 2. část stavba zdí

Stavba rodinného domu část 3. – Stropy

youtube stavba rodinného domu 3. část stavba stropu

Stavba rodinného domu část 4. – Krov

youtube stavba rodinného domu 4. Část krov

Stavba rodinného domu část 5. – Střešní krytina

youtube stavba rodinného domu střešní krytina5. Část

30.9.2013 Odborná exkurze Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice

Důl Hlubina, koksovna, vysoká pec Vítkovických železáren a další technologická zařízení.

3.6 HORNINY  							        1.10.2013

8.HOD

Horniny vznikaly   ……..   přeměněné (metamorfované).

3.6.1  VYVŘELÉ HORNINY

- hlubinné

- žilné

- výlevné

3.6.2  USAZENÉ  HORNINY

- mechanické

- chemické

- organogenní

3.6.3  PŘEMĚNĚNÉ  HORNINY

- tlakem

- teplotou

- tlakem i teplotou

7.10.2013, 9. HOD,

supl. Ing. Chmelová

14.10.2013 Odborná exkurze Brno EDEN 3000

http://www.stavebnicentrum.cz/

Výstavba rodinných domů na BVV – Brněnské výstavy a veletrhy

3.6.4  KAMENIVO PRO STAVEBNÍ ÚČELY                               15.10.2013, 10.HOD

Přírodní štěrk …….. nerostů.

Říční štěrk a písek  ……..zakulacená.

Kopaný štěrk a písek …… se zrny většími než 4 mm.

Rozdělení:

- drobné kamenivo –

- hrubé kamenivo –

- štěrkopísek –

- štěrkodrť –

- výsivky –

3.7 POJIVA  							         16 .10.2013

11.HOD

Význam pojiv:

Rozdělení pojiv:

-  název včetně popisu

-  název včetně popisu

3.7.1  VZDUŠNÁ POJIVA

A. Vápno

Jak vzniká:

B. Sádra

Jak vzniká:

21.10.2013

12. HOD

C. Hašení vápna

Při styku vápna s vodou dochází k hašení vápna, vzniká hydroxid vápenatý neboli hašené vápno. Při hašení dochází ke značnému zahřátí. Nutná je také zvýšená bezpečnost při procesu hašení.

Hašení vápna - viz Praxe.

Zdroj dalších informací:

http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=62&t=138

Vápno je žíravina, po vstříknutí hasícího se vápna do oka může dojít i k takovému poškození oka jež vede k ztrátě zraku.
Používejte ochranné pomůcky (přiléhavé brýle (lyžařské) - plexi-štít, rukavice, výborný je ochranný plášť do deště, pracovní obuv, pracovní čepice). 
Při hašení vápna se bude uvolňovat velké množství tepla, sud bude horký, vápenná kaše bude bublat a občas může dojít k vystříknutí, až vystřelení hašeného vápna ze sudu.
Dbejte maximální opatrnosti, zabraňte přístupu ostatním osobám především dětem a domácím mazlíčkům.

Dnes se již hašení vápna provádí v ocelových sudech o objemu 200 litrů.

Neuvádí li výrobce jinak, tak se zpravidla do 200 litrového ocelového sudu napustí až 120 litrů vody a postupně se do této vody sype maximálně 60 kg ( 3 pytle po 20 kg ).
Můžeme vyhasit samozřejmě i menší množství vápna, například jen jeden pytel 20 kg a
vody pak bude potřeba jen zhruba 40 litrů.

D. Použití vápna

Ve stavebnictví se vápno používá  ve formě hydrátu – vápenný hydrát. Příprava hydrátu probíhá dvojí cestou:

- mokrou (, teplota 70-80°C, vzniká vápenná kaše). Smíchaná s pískem = malta

- suchou (průmyslový způsob, menší přebytek vody, teplota dosahuje téměř 100°C))

Hydroxid vápenatý – rovněž viz Wikipedie

22.10.2013

13. HOD

3.7.2  HYDRAULICKÁ POJIVA

A. Cement – nejběžnější hydraulické pojivo

V dnešním, užším smyslu slova je cement práškové hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou tuhne a tvrdne. Jeho schopnosti pojit jiné sypké látky v pevnou hmotu se využívá ve stavebnictví při výrobě betonových nebo maltových směsí.

Výroba

Zdroj: http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/produkty/cement/vyroba_cementu.htm

Těžba a drcení suroviny 
Vápence, tufy, břidlice a další horniny jsou těženy v lomech za pomocí odstřelů nebo pouze rypadlem za použití těžké techniky. V drtičích jsou velké kameny postupně rozdrceny zhruba na velikost silničního štěrku.

Příprava suroviny - sušení a mletí 						4.11.2013, 14. HOD
Portlandský slinek je směs základních surovin a popílku, strusky a křemičitého písku. Mlýnice rozemelou surovinovou směs na jemný prášek a současně ji vysuší. Poté je rozemletá surovina dále homogenizována.

Výpal
Výpal suroviny probíhá za teploty cca 1450 ºC v rotační peci.  Při procesu známém jako slinování a po následném prudkém zchlazení vzniká díky chemické přeměně surovinové moučky nový produkt – portlandský slínek.

Mletí cementu 
Hotový slínek je uskladňován a dále dopravován do kulových cementových mlýnů, kde je spolu s regulátorem tuhnutí (síranem vápenatým) semlet na velmi jemný prášek – portlandský cement. V průběhu mletí mohou být do mlýnice dávkovány i další složky (vysokopecní granulovaná struska, popílek, vápenec aj.) v závislosti na požadovaném druhu cementu.

Nakládka a doprava cementu 
Cement je uskladněn v oddělených cementových silech podle druhu a pevnostní třídy. Odtud je nakládán volně ložený buď do autocisteren nebo železničních vozů a dopravován k zákazníkovi. Část cementu je zákazníkovi dopravována balená v pytlích do 25 kg.

Druhy a označení cementů

#### Podle složení:

- CEM I -   portlandský cement

Neobsahuje žádnou jinou hlavní složku, pouze portlandský slínek.

- CEM II -  portlandský cement směsný

Alespoň dvě třetiny složek těchto cementů vždy tvoří portlandský slínek, zbývající část je zastoupena jiným materiálem, u nás nejčastěji vysokopecní struskou, vápencem nebo popílkem.

- CEM III -  vysokopecní cement

Kromě portlandského slínku obsahuje alespoň z jedné třetiny také vysokopecní strusku.

- CEM IV - pucolánový cement

Až polovinu tohoto cementu tvoří směs materiálů s pucolánovými vlastnostmi, tedy křemičitého úletu, pucolánů a popílků. U nás se s ním nesetkáte.

- CEM V -  směsný cement

Skládá se maximálně ze dvou třetin z portlandského slínku, z pětiny až poloviny z vysokopecní strusky a ve stejném intervalu se pohybuje také množství směsi pucolánů a křemičitého popílku

Zdroj informací:

http://www.vseprovasdum.cz/jak-vybrat-spravny-cement.html

http://www.ebeton.cz/pojmy/cement-normalizovane-oznaceni

B. Hydraulické vápno			                                       5.11.2013, 15. HOD

Tvoří skupinu hydraulických pojiv a obsahuje tzv. hydraulické součásti, jimiž jsou oxid železitý (Fe2O3), oxid hlinitý (Al2O3) a oxid k křemičitý (SiO2). Tyto oxidy dodávají hydraulickému vápnu a cementu schopnost tuhnout a tvrdnout ve vlhku i pod vodou.

3.7.3 POUŽITÍ POJIV OBECNĚ

Ve stavebnictví se pojiva používají hlavně na malty a omítky, betony také na nátěry, suché směsi atd. Čím větší je podíl pojiva ve směsi (maltě, betonu atd.), tím pevnější bude po ztuhnutí.

3.8 BETONY  							  11.11.2013, 17. HOD

Použití betonu: (viz průběh stavby – základy, základová deska apod.)

- základy

- stropy

- podlahy

- zdivo

- apod.

3.8.1  SLOŽKY BETONU

A. Pojivo

K výrobě betonu lze použít všechny druhy cementů.

B. Kamenivo

C. Voda

Pro výrobu betonu musí ……. a tvrdnoucího betonu.

3.8.2  POMĚR KAMENIVA

Pro kvalitnější betony:   ……

Pro betony menších pevností: …….

3.8.3  POMĚR CEMENTU KE KAMENIVU

Prostý beton:   ……

Železový beton:   ……

3.8.4  POMĚR VODY K CEMENTU

Je prokázáno, že k úplné hydrataci 1 kg cementu je zapotřebí min. 0,23 litrů vody.

12.11.2013, Kino „Americká divočina“

Anhydrit (Werner, 1803), chemický vzorec CaSO4 (síran vápenatý), je kosočtverečný minerál.
Název pochází z řeckého anhydros – bezvodý, neboť na rozdíl od sádrovce neobsahuje vodu.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Anhydrit

3.9 MALTY, MALTOVÉ SMĚSI                                      18.11.2013, 18. HOD

3.9.1 SLOŽKY MALT:

A. Plnivo

Pro výrobu malt je vhodný …  do průměru 1 mm

B. Pojivo

K výrobě vápenných malt používáme vápno vzdušné i hydraulické.

C. Voda

Voda musí být čistá a chemicky nezávadná …..příliš tvrdá voda není vhodná.

Jak se pozná tvrdost vody:

Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO – oxid vápenatý a hořečnatý)) ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního i kotelního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody.

V českých zemích se tvrdost vody měřila v tzv. německých stupních, kde jeden stupeň odpovídá 10 mg CaO/litr nebo 7,2 mg MgO/litr. Podle současných norem se vyjadřuje jako suma vápníku a hořčíku v mmol/l.

| Pitná voda | mmol/l |
| --- | --- |
| velmi tvrdá | > 3,76 |
| tvrdá | 2,51–3,75 |
| středně tvrdá | 1,26–2,5 |
| měkká | 0,7–1,25 |
| velmi měkká | < 0,5 |

Jak lze změřit tvrdost vody:

Pomocí tyčinek – proužků tvrdosti vody:

http://shop.fkt.cz/tycinky-pro-mereni-tvrdosti-vody+dp35360/

## Jak poznáme, že máme tvrdou vodu?

To, že máme doma tvrdou vodu poznáme obvykle v první řadě tak, že při jejím uvádění do varu nebo vypařování vzniká vodní kámen. Jde o rozpuštěné sloučeniny vápníku, které se usazují právě do podoby tohoto vodního kamene. Vodní kámen se pak objevuje na stěnách nádob, ve kterých tvrdou vodu vaříme, nebo třeba uvnitř bojlerů. Z televizních reklam je pak známé usazování vodního kamene zapříčiněného tvrdou vodou v bubnech a na topných tělesech praček či sušiček při praní prádla.

Zdroj: http://www.chytre-bydleni.cz/mate-doma-tvrdou-vodu-poznate-to-jednoduse

19.11.2013, 19 . HOD

3.9.2 ROZDĚLENÍ PODLE POJIVA:

-

-

-

-

-

-

Omítání ruční - video

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214726264-devatero-remesel/210572230470007-jan-censky-zednikem/

Strojní omítání – video				                                     3.12.2013

http://www.youtube.com/watch?v=-QpLgca7wjs

3.10 VLÁKNOCEMENTOVÉ VÝROBKY                         25.11.2013, 20. HOD

Původně se …. , přechází se na jiné druhy vláken.

3.10.1 VÝROBKY Z VLÁKNOCEMENTU

A. VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA

Současná vláknocementová krytina je vyrobena:

Především, neobsahuje azbestová vlákna.

-

-

-

Viz: http://www.cembrit.cz/

B. VLÁKNOCEMENTOVÉ TROUBY

Použití pro kanalizaci a větrání.

26.11.2013, 21.HOD

3.11 DŘEVO

Dřevo patří k nejstarším stavebním hmotám. Je jedinou surovinou, která se stále doplňuje, protože dřevo dorůstá.

3.11.1 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Pevnost dřeva je závislá na směru vláken.

Pevnost v tlaku ve směru rovnoběžném s vlákny je 40-75 MPa.

Kolmo k vláknům je ….  menší.

Pevnost v tahu dosahuje hodnoty 145 MPa ve směru vláken.

Kolmo k vláknům je pevnost velice malá především u smrku a borovice.

3.11.2 TECHNICKÉ NÁZVY

A. KULATINA

Jde o takový kmen ……… min. 80 mm včetně kůry.

Použití:

-

-

-

-

B. TYČOVINA

Kmenové dříví ……… max. 130 mm včetně kůry.

Použití:

-

C. PRKNA

Tl. od 10 do 38 mm.

D. FOŠNY

Tl. od 38 do 100 mm.

E. HRANOLY

Tl. od 100 až 180 mm.

F. HRANOLKY

Tl. od 75 až 100 mm.

G. IMPREGNACE

Je hloubková  ….. proti hmyzu.

Dřevostavba svépomocí

http://drevostavba.w-software.com/

Od pozemku přes projekt až k realizaci. SUPER TIP

3.12 	KOVY

Viz předmět Strojnictví (výroba železa, použití)

2.-3.12.2013, 22.-23.HOD

3.13 	PLASTY

Suroviny pro výrobu umělých plastů:

-

-

-

3.13.1 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH DRUHŮ PLASTŮ

- polyvinylchlorid (PVC)

- polyetylen (PE)

- polypropylen (PP)

- polystyren (PS)

- polyuretan (PU)

- silikony

10.12.2013,  24.HOD

4. ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

Učebnice POS pro 1. ročník SPŠ stavebních

4.1 ROZDĚLENÍ PODLE CHARAKTERU SVISLÝCH NOSNÝCH KCÍ

(Viz stavebně konstrukční  třídění pozemních staveb)

a) stěnové

b) ……..

c) ……..

4.2 HRUBÁ STAVBA - CHARAKTERISTIKA

http://www.stavarina.cz/poradna/hruba-stavba-obsah.htm

http://www.ceskestavby.cz/clanky/co-je-hruba-stavba-rodinneho-domu-20831.html

http://www.ceskestavby.cz/clanky/co-je-hruba-stavba-rodinneho-domu-19777.html

Hrubá stavba je realizace „surového“ domu, která nezahrnuje estetické úpravy.

- realizace spodní stavby (výkopové práce + základy)

- realizace veškerých přiléhajících vodorovných i svislých nosných konstrukcí a příček

- realizace krovu a zastřešení domu

- výplně stavebních otvorů v obvodových nosných stěnách.

Hrubá stavba domu tedy nezahrnuje estetické úpravy povrchů s výjimkou zastřešení a osazení okny a vchodovými dveřmi.

Hrubá stavba domu před položením střešní krytiny

4.3 JAK SE STAVÍ DŮM                                                     16.12.2013,  25.HOD

http://www.ceskestavby.cz/jak-se-stavi-dum/

A) ……

B) ……

C) ……

D) ……

E) ……

F) ……

G) ……

H) ……

I) ……

4.4 PREFABRIKACE

Prefabrikace označuje hromadnou výrobu stavebních dílů. tzv. prefabrikátů (tedy předvýrobu).

Jednotlivé prefabrikáty bývají vyrobeny nejčastěji z betonu, dřeva, kovu apod.

Snad nejznámějšími betonovými prefabrikáty jsou stavební díly označované jako panely, od jejichž názvu pak pochází sousloví panelové sídliště a označení panelák. Kromě panelů se ale může jednat o celou škálu různých jiných betonových stavebních dílů, např.

- dlaždice

- odvodňovací koryta

- trubky

- sloupy

- tvárnice

- díly pro výstavbu plotů

Obrázková příloha

http://www.prefa.cz/

Schodiště				Stěnové dílce			   Stropní kce

Montovaná dřevostavba z prefabrikovaných dílů

http://www.rdrymarov.cz/drevostavby  - video

http://www.rdrymarov.cz/technologie-vyroby - fotogalerie

17.12.2013,  26.HOD

4.5 SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

Strana 31 nebo 39 (první odstavec)

Nosné konstrukce:

-

-

-

Nenosné konstrukce:

-

-

Zdění nosných konstrukcí

Instruktážní DVD: Heluz

Představení společnosti 	6 minut

Zdění na maltu a pěnu	3 minuty

Komíny			2:16 minut

Zdění komínů

Instruktážní DVD - video: Ytong

Název: Neuvěřitelný příběh mého domu	18 minut

http://www.ytong.cz/cs/content/pruvodce-stavbou.php

Přírodní materiál

Bílý pórobeton Ytong patří mezi nejčistší a hygienicky nejpříznivější stavební materiály pro použití v bytových nebo občanských stavbách. Přírodní složení je zárukou zdravotní a hygienické nezávadnosti. Nepřidávají se do něj žádné nezdravé chemické látky a má nejnižší míru radioaktivity. Tvárnice Ytong se vyrábí se ze směsi křemičitého písku, vápna a vody, tj. čistých přírodních surovin s nejnižším obsahem přírodních radionuklidů a dosahuje max. hodnoty 0,17, což je až 3x lepší než u keramických materiálů a 2,5 lepší než u šedého pórobetonu.

Reguluje vlhkost v bytě

Pro zdravé bydlení je potřeba zajistit optimální vlhkost vzduchu. Ta by se měla pohybovat v rozpětí od 45% do 55%. Stoprocentně přírodní stavební materiál Ytong slouží díky své struktuře, která je tvořená miliony vzduchových pórů, jako ochranná membrána domu. Právě tyto drobné póry zajišťují, že pórobetonové tvárnice přirozeně dýchají a nedochází v nich ke kondenzaci vodních par. Póry také odvádějí přebytečnou vlhkost z interiéru, nebo ji uvolňují zpět v případě, že je v domě nezdravě přesušený vzduch – tvárnice Ytong fungují jako funkční oblečení, které reguluje tělesnou teplotu a odvádí pot.

Nevytváří podmínky pro vznik plísní

Teplota kolem dvaceti stupňů a optimální vlhkost vzduchu jsou považovány za hlavní podmínky zdravého bydlení – vytváří ideální prostředí, které nepodporuje vznik plísní. Díky alkalickému složení a výjimečným tepelněizolačním vlastnostem bílý pórobeton Ytong potlačuje vznik plísní a pohlcuje pro zdraví nepříznivé kladné ionty. Na stěnách z pórobetonových tvárnic Ytong se nikdy nezačnou šířit plísně - díky optimální povrchové teplotě zdiva a zásaditému složení bílého pórobetonu, které růstu plísní zamezuje.

Stavební pracovní postupy

http://www.ytong.cz/cs/content/pracovni-postupy-ytong-jak-na-to.php

6.-7.1. 2014,  27.-28. HOD

4.6 FUNKCE A ROZDĚLENÍ NOSNÝCH ZDÍ, SLOUPŮ A PILÍŘŮ

Strana 31 nebo 39

4.6.1 ROZDĚLENÍ Z HLEDISKA TVARU:

- sloupy	- ………………………..

- stěny 	- ………………………..

- pilíře		- ………………………..

Obrázky A, B, C, D

4.6.2 POŽADAVKY NA SVISLÉ KCE

A. Architektonické požadavky

B. Statická funkce

Hlavní funkcí svislých nosných kcí je přenášet veškerá zatížení (svislá i vodorovná) ze stropů, střechy a schodišť do základové konstrukce

C. Protipožární funkce

Řeší a dává vyjádření požární technik.

D. Akustické požadavky

Stěny musí vyhovovat požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost Rw (dB) – tj. stěna musí mít dostatečný odpor vůči průniku zvuku ze vzduchu jedné místnosti (nebo vnějšího prostoru) přes konstrukci do místnosti druhé. Nosné stěny s plošnou hmotností větší než 350 kg/m2, např. z cihel a betonu, jsou z hlediska vzduchové neprůzvučnosti zpravidla vyhovující.

V případě lehčích konstrukcí dřevěné kostrové kce  se duté prostory vyplňují akustickou izolací (např. z minerálních nebo skelných vláken).

E. Tepelně technické požadavky

Tyto požadavky jsou stanoveny normou ČSN 730540:2. Norma uvádí požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U (Wm-2K-1), které nesmí být překročeny a hodnoty doporučené.

Poznámka: lehká konstrukce – plošná hmotnost menší než 100 kg/m2

Výpočet celkového tepelného odporu:

Rc = Ri + R + Re			(m2.K.W-1)

Popis výrazů:

R	tepelný odpor konstrukce – zdiva

d	tloušťka zdiva (m)

(	součinitel tepelné vodivosti (Wm-1K-1)

Ri  	tepelný odpor přestupu na vnitřní straně kce = 0,125 (m2.K.W-1)

Re  	tepelný odpor přestupu na vnější straně kce = 0,04 (m2.K.W-1)

Součinitel prostupu tepla:

Příklad 1

Vypočtěte celkový tepelný odpor Rc a součinitel prostupu tepla U obvodové stěny, která se skládá:

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Omítka vnitřní vápenná | 2 | 0,88 |
| Plná cihla HELUZ Family | 50 | 0,055 |
| Omítka vnější vápennocementová | 2 | 0,99 |

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně zdiva (i = 8 (Wm-2K-1)

Součinitel přestupu tepla na vnější straně zdiva (e = 23 (Wm-2K-1)

Použijte vzorec: Ro = Ri + R + Re přičemž

Ri = 1/(i

Re = 1/(e

R = Σ d/λ

U = 1/Rc

Posouzení: Vyhovuje ANO nebo NE

Příklad 2								21.1.2014, 31. hod

Vypočítejte tepelný odpor zdiva z YTONGU:

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Omítka vnitřní vápenná | 2 | 0,88 |
| Ytong | 50 | 0,084 |
| Omítka vnější vápennocementová | 2 | 0,99 |

Příklad 3

Vypočítejte tepelný odpor zdiva z Porothermu:

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Omítka vnitřní vápenná | 2 | 0,88 |
| Porotherm 44 P+D | 44 | 0,174 |
| Omítka vnější vápennocementová | 2 | 0,99 |

Příklad 4

Vypočítejte jaká musí být tloušťka zdiva bez omítek aby byla splněna požadovaná hodnota U =0,3 Wm-2K-1 neboli R = 3,33 m2K/W

a) plná cihla, (=0,84 Wm-1K-1

b) beton, (=1,3 Wm-1K-1

c) polystyrén, (=0,039 Wm-1K-1

Vzorec – výpočet – výsledek zaokrouhlete na celé číslo směrem nahoru

27.1.2014, 32. Hod

28.1.2014, 33. Hod.

Příklad 5

Vypočítejte součinitel prostup tepla vícevrstvou konstrukcí pomocí

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci

Vstupní data:

Skladba stěny

Omítka vápenná, tl. 0,015 mm

HELUZ FAMILY 44 2in1, tl. 440 mm

Omítka prlitová, tl. 0,015 mm

Výpočtová vnitřní teplota: ti = 20°C

Výpočtová vnější teplota pro Val. Meziříčí: te = - 15°C

Výsledky: přepsat nebo nalepit za DÚ

Není nutno zpracovat ale……

Poznámka pro zájemce:

Požadavky na normové hodnoty UN lze nalézt na:

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky

Pro běžnou obvodovou stěnu je požadovaný UN = 0,3 Wm-2K-1

Výběr domu pro zpracování Projektové studie do ZAS cvičení:

RD min s dvěma podlažími, střecha může být šikmá i rovná.

Možnosti:

- překreslit a zpracovat vlastní RD

- dle podkladů z internetu

EKONOMICKÉ STAVBY

http://www.ekonomicke-stavby.cz/esp/wlc.php?

http://www.ekonomicke-stavby.cz/esp/dom.php

galerie videí

http://www.ekonomicke-stavby.cz/esp/gal_vid.php

RD RÝMAŘOV  - podklady jsou přehlednější

http://www.rdrymarov.cz/katalog-domu

http://www.rdrymarov.cz/nova-101

EUROLINE  - podklady jsou přehlednější

http://www.euroline.cz/cz/home.html

http://www.euroline.cz/cz/projekty/rodinne-domy/detail-domu/RD-Kompakt-1101.html

Co obsahuje Projektová studie – ZAS cvičení

http://www.euroline.cz/cz/projekty/rodinne-domy/projektova-studie.html

1)

- Iniciály stavebníka;

- Místo výstavby;

2)

- technickou zprávu

- výkresy jednotlivých podlaží v M 1:100,

- pohledy rodinného domu v M 1: 200,

- podklady pro vypracování situačního plánu:

- půdorys v M 1: 200 s vyústěním inženýrských sítí z domu,

- nároky na el. energii, vodu, roční spotřebu plynu, aproximatívní rozpočet, vzorovou situaci osazení rodinného domu na parcelu a pod.

Projektová studie obsahuje technickou zprávu s uvedením druhu konstrukcí, materiálů, vytápění a spotřebách energie , dále pak zjednodušené půdorysy v měřítku 1:100, aproximativní rozpočet a podklady na vypracování situačního plánu v měřítku 1: 200 s informacemi o nárocích na inženýrské sítě.

3.2.2014, 34. Hod.

Opakování, přípravu na písemnou práci:

- co je Rc, Ri, R, Re, U

- úprava jednotek ve vzorci , ,

- výpočet R, U

- dopočítání tloušťky izolace

Video – průběh stavby po dnech

4.2.2014, 35. Hod.

Písemná práce

10.-11.2.2014,  36.-37. Hod

4.7 OTVORY VE ZDECH

Učebnice POS pro 1. ročník SPŠ stavebních

Úvod

Otvory ve stěnách ….  budovy.

Rozlišujeme:

-

-

-

Všechny otvory mají …… bez prahu.

DÚ str. 28 (cvičení)

4.7.1 Kreslení oken v pohledu

otvíravé dovnitř, sklápěcí, otvíravé a sklápěcí, dvoukřídlové (křídla otvíravá ven), kyvné, otočné, vyklápěcí (ven)

4.7.2  Kreslení dveří

4x obr (dveře v obložkové zárubni a dveře v ocel. zárubni)

4.7.3 Překlady

Zdroj: http://www.wienerberger.cz/stropy-p%C5%99eklady/katalog-v%C3%BDrobk%C5%AF/p%C5%99eklad-porotherm-kp-7.html?lpi=1119439164895

Video SUPER TIP:

http://www.wienerberger.cz/ke-sta%C5%BEen%C3%AD-download/videosekvence-zd%C4%9Bn%C3%AD/prov%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD-p%C5%99eklad%C5%AF-porotherm

DÚ detail překladu Porotherm pro zdivo tl. 440 mm

25.2.2014,  38. Hod

4.8 KOMÍNY A VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

Učebnice POS pro 1. ročník SPŠ stavebních

Úvod

Komín je konstrukce …… pro zaústění topidel.

DÚ Obrázek: Základní názvy částí přímého komínu

1-7, 13

4.8.1 FUNKCE KOMÍNU  – ÚČINNÝ TAH

Teplý vzduch a spaliny  ….. rozdíl jejich teplot.

Například měrná hmotnost suchého vzduchu při teplotě 0°C je …….

Měrná hmotnost suchého vzduchu při teplotě 40°C je …….

10.-11.3.2014,  39.-40. Hod

4.8.2 VYÚSTĚNÍ KOMÍNA

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a-pripojovani-spotrebicu-paliv-i.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a-pripojovani-spotrebicu-paliv-i.

Video Stavba komínu 15:12 min: http://www.youtube.com/watch?v=BZC_9xJhbWw

17.-18.3.2014,  41.-42. Hod

4.8.3 KONSTRUKCE KOMÍNŮ

Rozdělení

A. Podle konstrukčního uspořádání

- jednovrstvé 	- …………….

- vícevrstvé	- …………….

B. Podle připojování spotřebičů v podlažích nad sebou

- samostatné  	- …………….

- společné 		- …………….

C. Podle uspořádání komínových průduchů

- průběžné   	- …………….

- podlažní  		- …………….

C. Podle velikosti plochy průřezu

- úzké 	   	- …………….

- střední   		- …………….

- průlezné 		- …………….

D. Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu komínového průduchu

- pro plynná paliva	   	- …………….

- pro kapalná paliva   		- …………….

- pro tuhá paliva 		- …………….

4.9 PŘÍČKY

Příčky jsou tenké nenosné stěny, které ……………..a požární.

Rozdělení

A. Podle technologie provádění

- …………..

- …………..

- …………..

Tloušťka zděných příček: …………………

Sádrokartonové příčky

V současné době tyto příčky představují velmi rozšířený typ příčky. Jedná se o příčky kostrové demontovatelné. Obvykle se připevňují mezi nosné části konstrukce stropů

Spoje sádrokartonových desek se začisťují ……….. vláken.

Stavba příčky: http://www.youtube.com/watch?v=ZXWOhYUELVw

http://www.rigips.cz/

Sádrové omítky: http://www.rigips.cz/videa-ke-stazeni/#rigstabil

24.3.2014,  44.Hod

4.10 STROPNÍ KONSTRUKCE

Stropní kce rozdělují objekt po výšce na podlaží.

Strop se skládá z nosné kce stropu, podlahové kce a kce podhledu.

Keramické stropy Heluz: http://www.heluz.cz/katalog/keramicke-stropy-heluz-miako-114/

Stropní vložka Miako					Stropní nosníky Heluz

Dům pro budoucnost: http://www.heluz.cz/heluz-dum-pro-budoucnost/

Hrubá stavba: http://www.heluz.cz/heluz-dum-pro-budoucnost/hruba-stavba/

Montáž keramického stropu: http://www.heluz.cz/montaz_stropu_heluz_dum/

Zdroj: Příručka projektování HELUZ

http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/technicka-prirucka/

Zdroj: Příručka projektování HELUZ

http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/technicka-prirucka/

Popis konstrukce

Stropní konstrukci tvoří keramické stropní vložky MIAKO a keramobetonové stropní nosníky HELUZ vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Tyto stropní konstrukce lze používat až do světlého rozpětí místností 8000 mm. Po montáži stropních nosníků a stropních vložek se celý strop zmonolitní dobetonováním. Stropní nosníky se vyrábějí v délkách od 1500 do 8250 mm (v modulu po 250 mm). Jejich výška je 175 mm pro světlé rozpětí místností do 6,00 metrů (délka nosníků do 6250 mm) a pro místnosti se světlostí od 6,25 do max. 8,0 m je výška nosníků 230 mm (délka nosníků od 6500 do 8250 mm).

Nad stropními vložkami musí být vždy provedena nadbetonávka C20/25 v tloušťce 40 nebo 60 mm.

Výška stropní konstrukce tak může být odstupňována po 20 mm s tím, že nejmenší výška je 210 mm a pak 230, 250, 270 a 290 mm.

Osová vzdálenost stropních nosníků je buď 500 nebo 625 mm.

Zdroj: Příručka projektování HELUZ

http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/technicka-prirucka/

25.3.2014,  45.Hod

Nadbetonávka C20/25

Kari síť

Vložka Miako 					                Stropní nosník

Standardní výška stropu pro RD do 6 m je 250 mm a rozteč nosníků 625mm.

U delších rozpětí snížit rozteč nosníků na 500 mm.

Příprava na písemnou práci: viz Cvičení z pozemního stavitelství

Zakreslení oken a dveří v půdorysu ve zdivu včetně zakótování

Dveře: Strana 27, 4 x vrchní obr.

Okna:  Strana 29, 2.NP

Nebo také strana 33

Zdroj: Příručka projektování HELUZ

http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka-tepelna-technika/technicka-prirucka/

31.3.2014,  46.-47. Hod

Stropy HURDIS

http://stavba.tzb-info.cz/stropy/9687-vyhody-hurdisek-oceni-i-soucasni-stavebnici

http://www.kmbeta.cz/

Hurdis 1 – rovné čelo							Hurdis 2 – šikmé čelo

Skadba stropu

Zdroj: http://www.profiblok.cz/sortiment/PROFIBLOK/8.4.html#nav

Popis konstrukce

Keramické stropy si získaly největší oblibu na konci minulého století právě pro svoji jednoduchost, přesnost a mimořádnou únosnost. Keramické duté tvarovky Hurdis určené pro montáž stropu mají nízkou hmotnost, což také umožňuje ruční montáž bez stavební mechanizace, a navíc dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Jsou proto vhodné pro individuální výstavbu rodinných domů a bytových jednotek. V případě pozdějších úprav a přestaveb domu jsou velmi variabilní, například není problém udělat otvor pro jiné, nové schodiště. Stropy PROFIDECK je možné ukládat na nosné stěny z jakéhokoliv zdiva s vhodnou únosností, tedy jak páleného (např. PROFIBLOK), tak třeba vápenopískového (SENDWIX).

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/stropy/9687-vyhody-hurdisek-oceni-i-soucasni-stavebnici

Zdroj: http://www.stavim.cz/php/main.php?page=info_stavba&object_id=27

Zdroj: http://www.wienerberger.cz/ke-sta%C5%BEen%C3%AD-download/technick%C3%A9-podklady

1.4.2014, 48. HOD

Rozdělení stropních konstrukcí:

(POZ II )

- klenby

- dřevěné stropy (trámové, fošnové)

- železobetonové stropy (monolitické, prefabrikované stropní panely)

- železobetonové vložkové stropy (např. Miako)

- sklobetonové stropy (průsvitné stropní kce)

- ocelové stropy (ocelové nosníky I s ocelovým záklopem z profilovaného plechu nebo I + Hurdis))

- ocelobetonové stropy (profilovaný plech s železobetonovou deskou)

Obrázková příloha

7.4.2014

8.4.2014

4.11 SCHODIŠTĚ  (87)

Schodiště je soubor prvků ….. nejčastěji v podlažích budov.

4.11.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Doplňte:

Schodišťové rameno –

Schodišťový stupeň –

Podesta –

Zrcadlo –

Zábradlí –

Výstupní čára –

Sklon schodišťového ramene –

4.11.2 SKLON SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN (90-91)

Doplňte:

Rampová

Mírná

Běžná

Strmá

Žebříková

14.4.2014 KINO

4.11.3 ROZMĚRY A USPOŘÁDÁNÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ (95-97)

Doplňte:

Chůze po schodišti ….. h k šířce stupně b.

Vzorec 2h + b = 630 mm

Tuto hodnotu lze snížit až na 600 mm   …… 130mm v jejich nejužším místě.

15.4.2014

4.11.4 PODCHODNÁ A PRŮCHOZÍ VÝŠKA (98-99)

Podchodná výška

Nejmenší přípustná podchodná výška  h1 ……..až na 2100 mm.

Vzorec:

Průchodná výška

h2 se měří ….. , kde 1900 mm je hodnotou doporučenou.

Vzorec:

4.11.5 ROZMĚRY RAMEN (97)

Nejmenší dovolená průchodná šířka:

Pro rodinné domy:  ……………..

Pro bytové a občanské stavby: …………..

Počet stupňů:

- hlavní schodiště ……..

- pomocné schodiště nebo uvnitř bytů: ……..

4.11.6 NÁVRH TVARU SCHODIŠTĚ  (105)

Určení počtu a rozměrů stupňů

h =

b =

D =

V =

n =

Pro daný typ budovy ……… 170 mm).

Doplňte výpočet až po D = 7 x 280 = 1960 mm

Poznámka:  - konzultace a dotazy k výpočtu

- vynesení tvaru schodiště viz Cvičení úkol č. 8

4.11.7 KONSTRUKČNÍ TYPY SCHODIŠŤ  (107-118)

A. Vřetenové

Konstrukční … a na vnitřní tzv. vřetenovou stěnou.

B. Visuté

Konstrukční princip ….. uložené do schodišťových stěn.

C. Schodnicové

Schodnice je šikmý nosník ……. i nad stupně.

D. Pilířové

Viz naše škola

E. Konzolové

F. Deskové

Desková …  úpravou.

G. Zavěšené

Konstrukce schodiště …. , případně podlahové konstrukce.

4.12 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE   			                         29.4.2014

Střecha chrání ….. i tepelně izolační.

4.12.1 ZÁKLADNÍ PRVKY STŘECHY

A. Konstrukce

-

-

-

B. Tvar

-

-

-

C. Velikost sklonu

-

-

-

-

-

-

-

-

Domácí úkol:

Konstrukce krovu

Zdroj: http://stavitel.ihned.cz/c1-17625310-novodobe-krovy

Návrh a kreslení schodiště, podklady pro cvičení				5.5.2014

5. ZEMNÍ PRÁCE    STRANA 139,  uč. POS I			6.5.2014

Zemní práce a zakládání staveb jsou první práce, které se při stavební činnosti provádějí.

5.1 VHODNÉ STAVENIŠTĚ

Zastavovat lze území ….. základových konstrukcí.

5.2 ZEMNÍ PRÁCE V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Rozdělení:

-

-

-

Přípravné práce

Zahrnují ….   a pařezů.

Hlavní zemní práce

Mezi hlavní … , odvodnění stavební jámy atd.

Dokončovací zemní práce

K dokončovacím zemním pracím patří ….. Osetí travním semenem.

Domácí úkol:

Roubení s přiloženým vodorovným pažením

Text: Tento typ roubení se používá při hloubení stavebních rýh v soudržných zeminách do hloubky 5 až 6 m

Obrázek + legenda

12.5.-13.5. 2014

Podklady a řešení pro studii RD (2xpůdorys +4xpohledy), M1:100

19.5.-30.5.2014 Souvislá odborná praxe, 2.6.-4.6.2014 exkurze Brno

9.6.20104, 10.6.2014

6. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE    STRANA 154,  uč. POS I

Zatížení vyvozené …… (zpravidla pilot).

Rozdělení základových kcí:

plošné

hlubinné

6.1 PLOŠNÉ ZÁKLADY

Podle tvaru:

-

-

-

-

Podle použitých hmot:

-

-

-

Základové pásy rozdělujeme na prosté …….. železobetobové ….. (od vodorovné).

Obrázek 186: Základové pásy z prostého betonu a,b

6.1.1 HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY

Pokud jde o klimatické vlivy, musí být základová spára umístěna  v nepromrzající hloubce, tj. 0,8 m pod povrchem území.

Obrázek 192: Hloubky založení A,B

6.1.2 ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY PŘI ZAKLÁDÁNÍ

Je-li základová spára umístěna ….. od spodní hrany výkopu.

( = úhel vnitřního tření zeminy (obvykle 30-45°)

Obr. 196

16.6.2014 Doplnění úkolů z předchozích hodin

Časopis Instalatér č.3 – Novinky v oboru TZB

6.2 HLUBINNÉ ZÁKLADY   (160)

Hlubinné základy … mezi pláštěm a zeminou.

Obr. 197 A,B

Podle způsobu stavění se rozlišují na:

pilotové

šachtové pilíře

základové studny

# Text boxes

Komíny se vyúsťují tak vysoko, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. Při provozu komínu má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína.

Šikmé střechy (střecha se sklonem od vodorovné roviny větším než 20°)

musí mít komín s přirozeným tahem ústí nejméně 650 mm nad hřebenem, popř. větrným úhlem (10°).

Ploché střechy

Nad plochou střechou budovy nebo nad atikou ploché střechy musí být ústí komína s přirozeným tahem ve výšce nejméně 1 000 mm (obrázek 6). U přetlakových a vysokopřetlakových komínů může být tato výška snížena na 500 mm (při zohlednění výšky sněhové pokrývky).